## Slide 1
Balance Car
基于STM32的自平衡小车
讲述：刘帅

## Slide 7
关键硬件：
1.MCU : STM32F401（ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU, 105 DMIPS)
2.IMU : LSM6DS3
3.Bluetooth : BlueNRG（Bluetooth low energy 4.0）
实时操作系统：
FreeRTOS
单片机程序结构：

## Slide 8
AHRS（航姿参考系统）
IMU
（惯性测量单元 包括三轴陀螺仪、加速度计和磁强计）
多传感器数据融合
（常用卡尔曼滤波器）
真实姿态
（四元数转欧拉角表示）
PID控制小车平衡
角度PD+速度PI
前后和转向控制
PWM控制电机转速
软件算法：
PID离散公式：

## Slide 9
  Android APP
Telecontroller
遥控

## Slide 10
开源全部资料：
https://github.com/shuai132/BalanceCar

## Slide 11
谢谢大家
Thanks for watching